## SCHEDA TECNICA CR 50 cc anno 1973

| Modello | Cross |  |  | Anno di prod. 1973 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motore | Marca | Sachs |  |  |
|  | Tipo | 6/B GS |  |  |
|  | Cilindro | Canna cromata |  |  |
|  | Raffreddamento | Aria |  |  |
|  | Alesaggio e corsa | 40x39,9 |  |  |
|  | Cilindrata e CV | 49,9 / 11 |  |  |
|  | Candela | Filetto corto | grado t.290 |  |
|  | Carburatore | Marca Bing | tipo 22 |  |
|  | Miscela % | 5% |  |  |
|  | Cambio marce n. | 6 | olio SAE 80 | Quantità 400 cc |
|  | Frizione | dischi multipli | A bagno d’olio |  |
|  | Accensione | Motoplat | volano 6V-25W |  |
|  | Trasmissione | Catena 1/2x1/4 | Pignone 14 denti | Corona 60 |
|  | Filtro aria | Doppio in carta |  |  |
|  | Imp. scarico | espansione |  |  |
| Comandi | Manubrio | Cinelli |  |  |
|  | Leve | Verlicchi |  |  |
|  | Comando accel. | Tommaselli speed |  |  |
| Ciclistica | Telaio | Doppia culla |  | Colore grigio |
|  | Sosp.ant. marca | Ceriani | tipo | Ø steli 30 |
|  | Sosp.post. marca | Ceriani | tipo | Interasse 31 cm |
|  | Freno ant. marca | Grimeca | Tipo parallelo | Ø 105 |
|  | Freno post. marca | Grimeca | Tipo parallelo | Ø 123 |
|  | Pneum.ant. marca | Metzeler | Misura 2.50x21 |  |
|  | Pneum.post. marca | Metzeler | Misura 3.00x18 |  |
| Varie | Parafango ant. | marca | Materiale fibra | Colore giallo taxi |
|  | Parafango post. | marca | Materiale fibra | Colore giallo taxi |
|  | Serbatoio |  | Materiale ferro | Colore giallo taxi |
|  | Sella | Marca GaMan |  |  |
|  | Fiancate dx e sx |  | Materiale skay | Colore nero |
| Dimensioni | Peso kg | 65 |  |  |
|  | Interasse cm | 128 |  |  |